## Slide 1
PRECALENTAMIENTO DE SEMILLA POR MICROONDAS
Una mejora de proceso para la etapa crítica de extrusión — precalentar la semilla con energía dieléctrica en vez de vapor o aire caliente
Revamping y Automatización — Planta de Aceite de Girasol
Ing. Jorge Churio | Proyecto Valeriano Sunflower | Septiembre 2026

## Slide 2
El hallazgo
El extrusor es el cuello de botella crítico del proceso
Silos
Molino
Extrusor
Prensas
Expeller
Etapa de máxima prioridad relevada en el assessment de planta (Visita 1)
Temperatura de salida define calidad
El extrusor genera calor por fricción; si se excede, degrada el producto (riesgo de quemado).
Sin realimentación con el molino
Hoy opera de forma aislada, sin lazo cerrado — alta variabilidad de proceso.
Prioridad Alta (crítica)
Junto con el molino, es el punto donde más impacta instrumentar y cerrar el lazo de control.

## Slide 3
La mejora propuesta
Precalentar la semilla antes de que entre al extrusor
Silos
Molino
Precalentador
NUEVA ETAPA
Extrusor
Prensas
Idea central: si la semilla entra tibia al extrusor, éste necesita generar menos salto térmico por fricción para llegar a su temperatura de trabajo. Eso reduce la variabilidad y el riesgo de sobrecalentar el producto — el mismo riesgo que identificamos como crítico en la etapa 3 — y de paso mejora el rendimiento de extracción de aceite.
Complementa —no reemplaza— el lazo PID propuesto para molino y extrusor: una alimentación térmicamente estable facilita afinar ese control.

## Slide 4
Estado del arte
Cómo calientan los sistemas comerciales actuales
Vapor indirecto (conducción)
Cocinadores apilados con camisa de vapor. El calor atraviesa la pared metálica y penetra la masa capa por capa.
Fabricantes
Kumar Metal Industries · French Oil Mill Machinery · CPM / Crown Iron Works
Aire caliente / lecho fluidizado (convección)
Aire a alta velocidad fluidiza la semilla, exponiendo cada partícula individualmente al calor.
Fabricantes
Sweet Manufacturing (CalorMatic) · Anderson International
Placas calientes / lecho móvil (contacto)
La semilla se desliza en capa delgada sobre placas calefaccionadas, con recuperación de calor residual.
Fabricantes
Solex Thermal Science

## Slide 5
La limitación común
Todos calientan de afuera hacia adentro
núcleo
frío
Convencional: gradiente superficie → centro
todo el
volumen
Microondas: calentamiento volumétrico (sección siguiente)
Consecuencia práctica: procesos de 10-20 minutos, y riesgo de sobrecalentar la superficie mientras el centro de la semilla sigue frío.

## Slide 6
La propuesta técnica
Calentamiento volumétrico por microondas
Principio físico: un campo electromagnético oscilante hace rotar las moléculas de agua y mueve iones dentro de la semilla, generando calor directamente en su volumen — no por conducción o convección desde una superficie externa.
La idea de diseño: sinfín con calentamiento por microondas
Transporte + calentamiento en un solo equipo
El propio sinfín mueve y mezcla la semilla mientras la energía electromagnética la calienta en tránsito — sin etapa de cocción separada.
Energía dirigida al producto
El campo se acopla con el agua/las moléculas polares de la semilla, en vez de calentar primero una pared o el aire del ambiente.
Calentamiento simultáneo, no secuencial
Al actuar en todo el volumen a la vez, el tiempo de proceso deja de depender de qué tan rápido conduce el calor la propia semilla.

## Slide 7
Comparativa
Ventajas frente a los sistemas convencionales
Criterio
Vapor / aire / placas (hoy)
Precalentador por microondas
Velocidad
10–20 min por lote
Minutos: 4 min demostrado en piloto continuo (canola)
Uniformidad
Gradiente superficie → centro
Volumétrico; mejora con mezclado en el propio sinfín
Eficiencia energética
Pérdidas por transmisión indirecta (pared, aire)
Energía acoplada directamente al producto
Control / integración
Alta inercia térmica, ajuste lento
Potencia ajustable en tiempo real — apto para lazo PID

## Slide 8
Sustento académico
No es una idea sin precedentes
Zhou & Wang (2019) — Int. J. of Agricultural and Biological Engineering
Diseñaron un sinfín dentro de un sistema de radiofrecuencia (RF) para mover y mezclar soja, maíz y maní durante el calentamiento: mejoró la uniformidad térmica frente al tratamiento estático. Precedente directo de diseño.
Gaber et al. (2020) — Journal of Food Engineering
Sistema continuo de microondas tipo túnel para colza (canola): acondicionamiento + cocción con mejor rendimiento de aceite y menor tiempo de proceso que el vapor convencional.
Terigar et al. (2011) — Journal of Food Engineering
Escalaron de laboratorio a piloto industrial (915 MHz) en soja y afrecho de arroz, con recuperación de aceite superior al 93% en el sistema continuo.
Koubaa et al. (2016) — Food Research International (revisión)
Revisión que confirma el efecto del microondas específicamente en girasol, colza, sésamo y soja, con mejoras de rendimiento y estabilidad oxidativa.

## Slide 9
Evidencia cuantitativa
¿Cuánto mejora el rendimiento? Datos publicados
93.46%
eficiencia de expresión de aceite en GIRASOL a 80°C vs. control a 25°C
Gürdil et al. 2020, Processes
+4.3%
rendimiento de aceite en expeller de canola con precalentamiento por microondas
Gaber et al. 2020, J. Food Eng.
10→4 min
tiempo de cocción reducido con microondas, mismo resultado final
Gaber et al. 2020, J. Food Eng.
>93%
recuperación de aceite en sistema piloto continuo de microondas (soja / afrecho de arroz)
Terigar et al. 2011, J. Food Eng.
+10%
rendimiento de prensado mecánico en colza con pretratamiento por microondas
Koubaa et al. 2016 (revisión)
Datos de estudios a escala de laboratorio/piloto en girasol, canola, colza y soja — dirección consistente en todos los casos. Aún no existe una cifra publicada a escala de planta industrial para esta configuración específica.

## Slide 10
Próximos pasos
Hoja de ruta propuesta
1
Banco de pruebas
Validar el efecto sobre la semilla propia de la planta, en laboratorio.
2
Prototipo de sinfín
Diseño con un integrador de microondas industrial, a escala piloto.
3
Validación en planta
Comparar rendimiento contra un precalentador convencional de referencia.
4
Integración al control
Sensado distribuido + lazo PID, alineado al plan de automatización de molino y extrusor.

## Slide 11
Gracias
Precalentamiento por microondas — una vía de innovación para el revamping de la planta
Ing. Jorge Churio
jorge.f.churio@gmail.com | Proyecto Valeriano Sunflower